## Slide 1
캡스톤디자인Ⅱ 계획발표
경량 Early Exit 딥러닝을 이용한
산업 무선망 트래픽 혼잡 감지 및 엣지 배포
팀원 유용상 · 장예나 · 김호중

## Slide 2
발표 순서
01
배경 및 필요성
02
목표 및 범위
03
추진 계획
04
추진 전략 및 수행 방법
05
기대효과

## Slide 3
3
1학기 · 계획
동적 자원 할당
LSTM 트래픽 예측
강화학습 · 클라우드
1학기 · 중간
경량 딥러닝
무선 네트워크
자원 운용 최적화
1학기 · 최종
Early Exit LSTM
무선망 혼잡 감지
엣지 단독 추론 · 라즈베리파이
2학기 · 계획 (현재)
실제 WiFi 환경
동적 threshold 개선
Pi 실측 · OpenWrt 시연

## Slide 4
산업 현황
4
문제점
다수 기기 동시 통신 → 채널 혼잡 · 간섭 · 지연 증가
혼잡 → 생산라인 안정성 · 실시간 제어 성능에 직접 영향
75.5%
도입 기업 중 기초 수준에 머무는 비율
중소벤처기업부, 2024
19.5%
스마트팩토리 도입률 — 제조기업 5곳 중 1곳
중소벤처기업부, 2024
490만 대
산업용 WiFi AP · 2030년 출하량 전망
시장 전망

## Slide 5
관련 연구 동향과 한계
5
기존 연구 동향
연구 공백 — 공략 지점
2016
BranchyNet 이후 Early Exit 경량 딥러닝 연구 지속
2023
Mohammed et al. 후속 연구
2024
KU Leuven 후속 연구
※ 대부분 이미지 분류 · 변조 분류 중심
무선 트래픽 시계열 기반 혼잡 판단 연구 제한적
Early Exit threshold 동적 최적화 = 미해결 과제 (ACM Computing Surveys, 2024)
→ 새 응용 도메인 + 동적 threshold 설계로 차별점 확보

## Slide 6
엣지 단독 경량 AI의 필요성
6
현장의 제약
해결책
산업용 AP: 채널 점유율 · 신호 세기 등 단일 지표 규칙 기반 제어
시계열적 트래픽 변화 미반영
중소 제조 시설망: 비용 · 보안 · 구조상 클라우드 AI 도입 곤란
Early Exit LSTM
무선 트래픽 혼잡 분류 — 새 도메인 적용
트래픽 변동률 기반 동적 threshold
고정값이 아닌 상황 적응형 조기 종료
ONNX Runtime + Raspberry Pi
외부 서버 없이 엣지 단독 혼잡 감지 · 채널 전환 방향 제시

## Slide 7
목표: 시뮬레이터 검증에서 실환경 검증
7
1학기 (완료)
2학기 — 5가지 종합 평가
기존 지식의 새로운 적용 · Early Exit 구조를 무선 트래픽 혼잡 분류에 적용, 동적 threshold 설계 제안
시뮬레이터 기반 실험 환경 구축
Early Exit LSTM 혼잡 분류 성능 검증
4개 방식 비교 실험 · INT8 / ONNX 경량화
Raspberry Pi 엣지 배포 가능성 확인
1
Pi 기반 실시간 추론 성능
2
실제 트래픽 데이터 분류 정확도
3
동적 threshold 효과
4
비교 모델 대비 연산량 절감
5
OpenWrt 기반 실환경 시연 가능성

## Slide 8
1학기 달성 현황과 남은 과제
96.9%
혼잡 분류 정확도 (PER-001)
계획서 기재 · 1학기 비교 실험 기준
0.9ms
평균 추론 시간 (PER-002)
계획서 기재 · ONNX Runtime 기준
8
요구사항 달성 요약 (1학기 종료 시점)
장비 · 기능 · 성능 · 데이터 · 테스트 등 30여 개 요구사항 대부분 완료
부분 완료 · 진행 중 항목 = 공통적으로 “실제 환경” 관련
필요 사항
ECR-002 무선 AP 연동 · SFR-001 실제 데이터 입력
SFR-007 동적 임계값 · SFR-009 채널 전환 명령 후보
PER-003 · TER-004 엣지 실시간 추론 · SIR-003 AP 제어 인터페이스
QUR-002 확장성 · COR-002 실시간 무선 제어 제약

## Slide 9
시스템 구성 — 3단계 파이프라인
9
1 트래픽 생성
시뮬레이터 + 실제 WiFi 수집
공장 운영 패턴 4종
일과 시작 · 긴급 증산 · 점심 재가동 · 불균형 부하
2 딥러닝 예측
Early Exit LSTM 혼잡 분류
혼잡 4단계 — 정상 / 경고 / 혼잡 / 심각
확실하면 중간 출구에서 조기 종료
3 운용 방안 제시
채널 유지 / 전환 권고 / 긴급 전환 권고
AP 채널 전환 명령 후보 생성
장비 · 도구
GL.iNet GL-MT300N-V2 (AP) · iperf3 · Raspberry Pi 4
PyTorch 2.x · ONNX Runtime · INT8 Quantization · GitHub · TensorBoard

## Slide 10
진행 계획
7
1
유사 논문 비교 실험
유사 논문 조사 · 연산량 절감 중심 비교 추가
2
실제 데이터 확보
GL.iNet AP 환경 구축
→ 실제 WiFi 트래픽 수집 · 전처리 · 시뮬레이터 노이즈 추가
3
동적 threshold 개선
1학기 오버헤드 문제 → 경량화 설계 개선 후 재실험
4
실시간 추론 파이프라인
실제 AP 환경 — Pi 수집 → 추론 → 채널 전환 방향 제시
5
실환경 시연 검증
OpenWrt 실환경 시연 평가 · Pi 실기기 추론 시간 실측

## Slide 11
추진 일정
구분 | 주차 | 주요 내용
1학기 | 1~10주 | 시뮬레이터·데이터셋 → EE-LSTM·동적 threshold → 4개 방식 비교 → INT8/ONNX → Pi 배포 실측 → 보고서 (완료)
방학 | 1~2주 | (사전 준비) GL.iNet AP 환경 구축, 실제 WiFi 트래픽 수집 환경 세팅
방학 | 3~4주 | 유사 논문 조사 및 비교 실험 추가 (연산량 절감 중심)
방학 | 5주 | 실제 WiFi 데이터 수집·전처리, 시뮬레이터 노이즈 추가
방학 | 6주 | 동적 threshold 경량화 개선·재실험, 원본 ONNX 비교 실험
방학 | 7주 | 실제 AP 환경 Pi 실시간 혼잡 추론 파이프라인 실험 (수집→추론→채널 전환 제시)
방학 | 8주 | 최종 결과 통합, 보고서 초안 완성, 발표 자료 제작
2학기 | 1주 | 중간 발표, 오류 검토 및 최종 보완
8

## Slide 12
프로젝트 관리체계
12
역할 분리
환경 · 데이터 / 모델 설계 / 경량화 · 배포
단계별 가이드라인 사전 작성 → 독립 작업
인터페이스 통일
데이터셋 shape · 라벨 기준 사전 정의
더미 데이터 병렬 개발 → 완성 후 경로만 교체
공용 실험 환경
GL.iNet AP + Pi 환경 통일
결과 = 공유 저장소 CSV 즉시 공유
수행 도구
PyTorch 2.x · ONNX Runtime · PyTorch Quantization API (INT8)
NumPy / SciPy · GL.iNet + iperf3 · Raspberry Pi 4 · TensorBoard

## Slide 13
팀 구성 및 역할 (1학기 → 2학기)
13
장예나
환경 · 데이터
1학기
트래픽 시뮬레이터 구현
데이터셋 생성 · 결과 시각화
2학기
실제 WiFi 데이터 수집 · 전처리
시뮬레이터 노이즈 추가
최종 결과 통합
유용상
모델 설계
1학기
Early Exit LSTM 설계
동적 threshold 설계 · 학습 · 튜닝
2학기
동적 threshold 경량화 개선
실제 데이터 재실험
보고서 모델 섹션
김호중
경량화 · 배포
1학기
베이스라인 LSTM · 비교 실험
Quantization · ONNX · Pi 배포
2학기
AP 환경 구축 · 실시간 추론 파이프라인
원본 ONNX 비교
보고서 경량화 섹션

## Slide 14
기대효과 위치 앞으로 변경할 예정
14
사회적
엣지 AI가 혼잡 자동 판단 · 채널 전환 방향 제시
전송 오류 · 제어 지연 · 작업 중단 감소 → 생산 효율 · 작업자 안전성 개선
기술적
트래픽 변동률 기반 threshold 조정 — 학계 미해결 과제 접근
클라우드 없는 단독 구조 → 재난망 · 군 통신망 · 임시 현장 확장 가능
경제적
기존 솔루션(Cisco · Juniper Mist) = 고성능 장비 + 클라우드 전제
Pi 수준 저가 기기 + SW로 기존 AP 적용 → 투자 · 유지관리 부담 완화
향후 확장
멀티 AP 환경 확장 → 실환경 데이터 재학습 → OpenWrt 채널 전환 API 연동 → 학술대회 논문 투고 검토

## Slide 15
감사합니다